KƏNARDAN HƏYƏCANLANAN GENERATORLARIN AKTİV ELEMENTLƏRİNİN İŞ REJİMLƏRİNİN ƏLAMƏTLƏRİ, XASSƏLƏRİ VƏ ONLARIN KÖKLƏNMƏSİ

KHG-nin aktiv elementinin rejimlərinin əlamətləri və xassələri

KHG-nin AE-nin rejimləri aşağıdakı əlamət və xassələrə malikdir.

1. Gərginləşməmiş rejim ():

– yük üzərində kiçik gərginlik ;

– çıxış elektrodunda böyük qalıq gərginliyi;

– çıxış elektrodu üzrə təhlükəli rejim, onun üzərindəki itkilər buraxıla bilən qiymətdən böyük ola bilər;

– çıxış elektrodunda böyük cərəyan;

– giriş elektrodunda kiçik cərəyan;

– çıxış cərəyanı impulsunun kosinusoidal görünüşü.

2. Kritik (sərhəd) rejim ():

– maksimal faydalı güc;

– güc üzrə maksimal güclənmə əmsalı;

– yüksək FİƏ;

– çıxış cərəyanı impulsunun zirvəsi yastılanmışdır.

3. Gərginləşmiş rejim ():

– yük üzərində böyük gərginlik;

– çıxış elektrodunda kiçik qalıq gərginliyi;

– çıxış elektrodunda kiçik cərəyan;

– giriş elektrodunda böyük cərəyan;

– zəif gərginləşmiş rejim – maksimal FİƏ və “uçquna” malik çıxış cərəyanı impulsu;

– güclü gərginləşmiş rejim – giriş elektrodu üzrə ağır olur, burada itkilər buraxıla bilən qiymətdən böyük ola bilər; çıxış cərəyanı impulsu iki buynuzlu görünüşə malik olur.

KHG-nin köklənməsi

Bu vaxta qədər KHG-nin aktiv elementinin əsas tezliyə köklənmiş yükə işlədiyi qəbul edilirdi. Ona görə də generatorun işçi vəziyyətdə optimal rejimindən danışılırdı. Lakin praktikada çıxış konturunun hələ əsas tezliyə köklənmədiyi və ya hər hansı bir səbəbdən kökdən düşdüyü hal da ola bilər. Köklənməmiş AE-də nə baş verdiyinə və KHG-nin necə köklənməsi məsələsinə baxaq.

Yük müqavimətinin kompleks xarakterli, yəni  olduğunu qəbul edərək, yükü ardıcıl qoşulmuş aktiv  və reaktiv  müqavimətlərdən ibarət ekvivalent sxem kimi təsvir edək (şək. 15). Bu ekvivalent sxem üçün şək. 16-da yük müqavimətinin aktiv və reaktiv təşkiledicilərinin tezlikdən  asılılıqlarının qrafikləri verilmişdir. KHG-nin çıxış konturu işçi tezliyə  kökləndiyi halda aktiv hissə  maksimal, reaktiv hissə  olur.

KHG-nin köklənmə prosesinin və onun kökdən düşmüş yükə işinin başa düşülməsini köklənmə xarakteristikaları asanlaşdırır. Bu xarakteristikalar yükün xarakterinin dəyişməsi halında AE-nin iş rejiminin dəyişməsini əks etdirir. Köklənmə xarakteristikaları dedikdə generatordakı güclərin, gərginliklərin və cərəyanların tezlikdən asılılıqları başa düşülür.

Rəqs konturu kökdən düşdükdə AE-nin iş rejimi kəskin dəyişir. Əgər köklənmiş kontur halında bu rejim kritik və ya zəif gərginləşmiş olmuşdursa, konturun kökdən düşməsi ilə o gərginləşməmiş olur. Rejimin dəyişməsi iki səbəb ilə izah olunur (şək. 16): birinci, kökdən düşmə ilə konturun aktiv müqaviməti və, uyğun olaraq, onun üzərindəki gərginlik düşküsü azalır; ikinci AE-nin giriş (baza) və çıxış (kollektor) gərginlikləri arasında faza sürüşməsi baş verir.

Kökdən düşmə halında gərginləşməmiş rejimə keçid çıxış cərəyanının sabit təşkiledicisinin  və birinci harmonikasının  artmasına, giriş cərəyanının birinci harmonikasının  azalmasına gətirir. (şək. 17). KHG-nin rəqs sisteminin dəqiq köklənməsi üçün əsasən çıxış cərəyanının sabit təşkiledicisinin  () minimum effektindən istifadə olunur.

Kökdən düşmə halında KHG-nin energetik parametrlərinin davranışı şək. 18-də verilir.

Kökdən düşmə ilə generatorun sərf etdiyi güc  artır, belə ki çıxış cərəyanının sabit təşkiledicisi artır, qida gərginliyi  isə sabit qalır. Kökdən düşmə ilə konturun ekvivalent müqaviməti kəskin azaldığı üçün konturun üzərindəki dəyişən gərginlik və, uyğun olaraq, KHG-nin faydalı rəqsi gücü  azalır.

Eyni zamanda sərf olunan gücün  artması və faydalı gücün  azalması çıxış elektrodunda (kollektorda) itkilərin (səpələnmə gücünün) kəskin artmasına gətirir .

Əgər bu güc buraxıla bilən gücdən böyük olarsa AE sıradan çıxa bilər. Ona görə də KHG-nin ilkin köklənməsini (kökdən düşmənin kəmiyyəti məlum deyil) kollektor qida gərginliyinin kiçik qiymətlərində aparmaq tövsiyə olunur. Daha dəqiq köklənmə isə kollektor qida gərginliyinin nominal qiymətində aparılır. Bu prosedura vericinin güclü pillələrinin köklənməsi halında daha böyük əhəmiyyət kəsb edir.