VARİKAP ÜZƏRİNDƏ YIĞILMIŞ TEZLİK MODULYATORUNUN TƏDQİQİ

İşin məqsədi - Tezlik modulyatorunda gedən fiziki proseslərin öyrənilməsi, onun modulyasiya xarakteristikasının çıxarılması və optimal iş reciminin tədqiqi.

Qısa nəzəri mə’lumat

Tezlik modulyasiyalı (TM) siqnal almaq üçün avtogenerator tezliyini  modulyasiyaediji siqnalın ,  tə’sirindən dəyişməlidir, burada - ötürülən mə’lumatdır. Ötürülən mə’lumatın amplitudasının  olduğu qəbul edilir. Bu halda

,                            (3.1)

burada -tezlik deviasiyasıdır. TM siqnalın tezlik deviasiyası modulyasiyaediji mə’lumatdan  asılı olmayan kəmiyyətdir.

TM siqnalın tam fazası:

.           (3.2)

Əgər (3.1), (3.2) ifadələrini nəzərə alsaq və  olduğunu qəbul etsək TM siqnalın modulyasiya indeksi üçün ifadəni aşağıdakı kimi taparıq:

(3.3)

Tezlik modulyatoru iki üsulla reallaşdırılır: birbaşa və bilavasitə. Bir başa üsulda generatorun tezliyi, parametri gərginlikdən asılı olan reaktiv element vasitəsi ilə idarə olunur. Belə reaktiv element kimi qeyri-xətti tutumdan-varikapdan (keçidi əksinə sürüşdürülmüş yarımkeçiriji dioddan) istifadə olunur. Varikapın p-n keçidinin baryer tutumu qoşulmuş gərginlikdən çox asılı olur. Xarakteristikanın yalnız, diodun bağlı olduğu, mənfi gərginlikli hissəsindən istifadə olunur. İşçi nöqtəni bu hissənin ortasında seçirlər. Modulyasiyaediji gərginliyin amplitudası  böyük qeyri-xətti təhriflərin yaranmaması şərtinə əsasən seçilir.

Şək.3.1-də tezliyi  konturun rezonans tezliyinə  bərabər olan sinusoidal gərginlik  verən avtogeneratorun sxemi verilmişdir.

Tezlik modulyasiyası aparmaq üçün kontura paralel varikap qoşulur. Bu varikapın tutumu  modulyasiyaediji gərginliyin tə’sirindən dəyişir

.

Bu halda generasiya olunan rəqsin tezliyi aşağıdakı kimi tapılır

.

Qurğu haqqında qısa mə’lumat

Maketin prinsipial sxemi şək.3.1-də verilib. Tezlik modulyatoru VT tranzistoru üzərində yığılmış  avtogeneratordan və  varikapından ibarətdir. Avtogenerator transformator müsbət əks rabitəli sxem üzrə yığılmışdır. Burada tranzistorun kollektor dövrəsinə qoşulmuş  induktivliyi və  kondensatopu  rəqs konturu təşkil edirlər. Tranzistorun baza dövrəsinə  avtomatik sürüşmə dövrəsi və  əks rabitə induktivliyi qoşulmuşdur.

Şək.3.1. Tezlik modulyatorunun prinsipial sxemi

Varikap VD tranzistorun kollektoruna  bölüjü tutumu vasitəsi ilə qoşulmuşdur. Bu tutum generator ilə varikapın qida dövrələrini sabit jərəyan üzrə ayırır və onların hər birində tələb olunan gərginliyi seçməyə imkan verir. Əlavə müqavimət R2 (təqribən 50 kOm) sürüşmə dövrəsi  ilə Tr modulyasiya transformatorunun ikinji dolağının generatorun konturunu şuntlamasının qarşısını alır.

Generatorun rəqslərinin tezliyini ölçmək üçün "1-1" düyünlərinə (şək.3.2) tezlikölçən qoşulur.

Şək.3.2. Laboratoriya qurğusunun funksional sxemi.

Varikapa verilən sürüşmə gərginliyi  potensiometri ilə tənzimlənir. Səs tezlikli  generator "2-2" düyünlərinə qoşulur.

İşin aparılma qaydası

1. Tezlik modulyatorunun statiki modulyasiya xarakteristikasını  çıxarmalı. Statiki modulyasiya xarakteristikası dedikdə generasiya olunan rəqslərin tezliyinin varikap üzərindəki sabit idarəediji gərginlikdən  asılılığı nəzərdə tutulur.

İlk əvvəl tezlik modulyasiyalı rəqsin osilloqramını modulyatorun aşağıdakı recimində müşahidə etməli. Varikapa verilən sürüşmə gərginliyi ( potensiometrindən çıxarılır və 010 V intervalında dəyişdirilir) sxemin K1 nəzarət nöqtəsində ölçülür.

Maketin «2-2» düyünlərinə generatordan verilən rəqslərin tezliyi 20 Hs seçilir. Tezlik modulyasiyalı rəqsin osilloqramı çəkilir.

Statiki modulyasiya xarakteristikasını çıxarmaq üçün qurğunu şək.3.2-də göstərilən sxem üzrə yığmaq lazımdır.

sürüşmə  gərginliyi 010 V intervalında 1V addımla dəyişdirilir. Hər qeyd olunmuş nöqtədə tezlikölçən vasitəsi ilə generatorun rəqslərinin tezliyi ölçülür. Eksperimental qiymətlərə əsasən qrafik qurulur.

Hesabatın tərkibi

1. Tapşırıq.

2. Ppinsipial sxem.

3. Laboratoriya qurğusunun funksional sxemi.

4. Eksperimental qiymətlərin jədvəlləri və qrafiklər.

5. İş üzrə qısa nətijələr və alınmış nətijələrin qiymətləndirilməsi.

Yoxlama sualları

1. Tezlik modulyasiyasının prinsipi, müsbət və mənfi jəhətləri hansılardır?

- Darzolaqlı və geniş zolaqlı TM-nın müqayisəli analizi.

- Darzolaqlı TM siqnalın spektri.