## AM SİQNALIN DETEKTORLANMASI

İşin məqsədi - diod detektoru vasitəsi ilə amplitud modulyasiyalı (AM) siqnalın detektorlanması prosesinin tədqiqi. İşdə detektorun giriş müqaviməti ölçülür və onun detektor xarakteristikası çıxarılır. Yükün müxtəlif qiymətlərində osilloqramlar müşahidə olunur.

Qısa nəzəri məlumat

Detektorlama modulyasiyaya əks olan prosesdir. Zəruri hallarda demodulyasiya anlayışından da istifadə olunur. AM siqnal detektorlanan zaman yüksək tezlikli rəqsin amplitudasını idarə edən aşağı tezlikli siqnal ayrılır. Detektorun tərkibinə siqnalın spektrini transformasiya edən qeyri-xətti çevirici və aşağı tezlikli təşkilediciləri ayıran süzgəc daxil olmalıdır (şək.1).

Şək.1. Diod detektorunun prinsipial sxemi

Aşağı tezlikli süzgəcin zaman sabiti  AM siqnalın qurşayanının təhrifsiz ayrılması və yüksək tezlikli döyünmənin tələb olunan hamarlanması şərtlərinə  əsasən seçilir, burada -AM siqnalın daşıyıcı tezliyi;  - modulyasiyaedici siqnalın spektrindəki ən yüksək tezlikdir.

Amplitud detektorunun əsas xarakteristikası detektorlama xarakteristikasıdır. Detektorlama xarakteristikası dedikdə detektorun çıxışındakı cərəyan və ya gərginliyin sabit təşkiledicisinin yüksək tezlikli rəqsin amplitudasından asılılığı  başa düşülür.

Diod detektorunun iş rejimi yüksək tezlikli rəqsin amplitudası ilə müəyyən edilir. Ən böyük amplitudası 0,10,2 V olan zəif siqnallar üçün kvadratik detektorlama, 1 V-dan az olmayan güclü siqnallar üçün isə xətti detektorlama rejimləri seçilir.

Hesabat hissəsi

1. Yük müqavimətinin  olduğunu qəbul edərək, yük tutumunun elə qiymətini tapın ki, F=1000 Hs modulyasiya tezlikli və =500 kHs daşıyıcı tezlikli AM siqnalın təhrifsiz detektorlanması təmin edilsin.

2. Xətti detektorlama rejimində diod detektorunun ötürmə əmsalını təyin edin.

Qurğu haqqında qısa məlumat

Qurğunun prinsipial sxemi şək.1-də göstərilib. Laboratoriya qurğusu diod detektorunun maketindən, milliampermetrdən, millivoltmetrdən və ossiloqrafdan ibarətdir. Maketdə ölçücü cihazları qoşmaq üçün düyünlər mövcuddur. Maketin sxemi gövdə daxilində yığılmışdır. Yüksək tezlikli gərginlik Q1 düyününə verilir (şək.2). Detektor cərəyanını  ölçmək üçün milliampermetr Q2 düyününə, ossiloqraf isə Q3  düyününə qoşulur.

Şək.2. Laboratoriya işinin funksional sxemi

İşin aparılma qaydası

Eksperimental tədqiqatlar aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır.

1. Gərginlik yüksək tezlikli generatordan Q1 düyününə verilir. Milliampermetr (3mA cərəyana uyğun) Q2 düyününə qoşulur. Detektor xarakteristikası  çıxarılır. Bunun üçün  gərginliyi 0,1(1V intervalında (M=0,  =10 V halı üçün) dəyişdirilir.

2. Sabit modulyasiya dərinliyində (M=30 %) və daşıyıcı tezlikdə () iki hal üçün ;  detektorun çıxışındakı gərginliyin  giriş gərginliyinin amplitudasından  asılılığı  çıxarılır.

3. Detektorun çıxışındakı aşağı tezlikli gərginliyin modulyasiya əmsalından (iki hal üçün: ;; və ; ) asılılığı  (=1V,  olduqda) çıxarılır.

4.  və  gərginliklərinin ossiloqramları, , ; ,  halları üçün, müşahidə edilərək çəkilir.

## Hesabatın tərkibi

1. Tapşırıq.

2. AM detektorun prinsipial sxemi.

3. Laboratoriya işinin funksional sxemi.

4. Hesabat.

5. Ölçmələrin cədvəl və qrafikləri.

6. İş üzrə qısa nəticələr.

## Yoxlama sualları

1. Diod detektorunun iş rejimi nə ilə təyin olunur?

2. Diod detektorunun yükünün parametrləri hansı şərtlərə əsasən seçilir?

3. Xətti detektorlamanın kvadratik detektorlamaya nisbətən üstünlükləri nədədir?

4. AM siqnal detektorunun çıxışında qeyri-xətti təhriflərin yaranmasının əsas səbəbləri nədir?