Лабораторная работа

Исследование дробного частотного детектора

1. Цель работы.

Целью работы является снятие детекторной характеристика и исследование кривой выходного напряжения дробного детектора частотно модулированных колебаний.

2. Приборы и принадлежности.

Стенд для исследования частотного детектора. Принципиальная схема и общий вид стенда показан на рис.1. На стенде установлен резонансный усилитель на транзисторе ГТ322, настроенный 6,5 МГц и симметричный (относительно корпуса) детектор отношений в котором применены диоды Д9.

Ламповый вольтметр для измерения высокочастотных напряжений.

Высокоомный вольтметр постоянного тока для измерения постоянных напряжений на выходе детектора.

Осциллограф.

Генератор высокой частоты.

3. Теоретическая часть.

Выходное напряжение частотных детекторов с расстроенными контурами пропорционально амплитуде сигнала. Чувствительность детекторов к амплитудной модуляции сигнала приводит к тому, что выходное напряжение  детектора оказывается зависимым не только от частоты отклонения , которое содержит передаваемое сообщение, но и от отгибающей  сигнала. Иначе говоря полезное сообщение подвергается искажениям.

От указанного недостатка в значительной мере свободны так называемые детекторы отношений или иначе дробные детекторы. На рис.1 приведена схема одного из таких детекторов широко применяемые на практике.

Напряжения на диодах   и  равны сумме половин напряжений на вторичном контуре  и напряжения на катушке индуктивности , снятой с катушки  контура усилителя. На обкладках конденсаторов  и  выделяются напряжения  и пропорциональные огибающим напряжений на первом и втором детекторах соответственно. Напряжение на конденсаторе  равно:

.                                                    (1)