9. PIC  seriyalı  mikrokontrollerin arxitektur xüsusiyyətləri və  proqramlanma vasitələri

PIC (Peripheral interface controller-Periferiya interfeysi kontrolleri)  seriyasından olan MK-lər  Microchip firması tərəfindən RISC arxitekturlu 8/16/ 32  bitli nüvlələr əsasında qurulmuşdur. PİC MK-ləri yüksək sürəti, az enerji sərfiyyatı, sadə proqramlanma imkanlarına görə avtomatikanın  müxtəlif sahələrində və kompüter texnikasının periferiya qurğularında geniş tətbiq edilir. PİC-nin ilkin və müasir 8 bitli modelləri oxşar sinifdən olan digər MK-lər ilə müqayisədə proqram həcmini  azaltmağa və sürəti artırmağa imkan verdiyindən sadə tətbiqlər üçün daha məqsədə uyğun hesab edilir. Bu MK-lərin ilkin  modelləri işçı tezlik zolağı 4-20MHs, proqram yaddaşı həcmi bir neçə KB, qida gərginliyi 5-2.5-1.5V, gövdənin konstruksiyası isə DIP 12/18/20/28pin və PLCC 44 /64/80 pinli olmaqla istehsal edilmişdir. Əmrlərin uzunluğu 12/14/16bit olan  proqram yaddaşı bir dəfə proqramlanan (PROM), şüalarla və elektriklə silinib yenidən yazıla bilən (FLASH, EEPROM) tipində gerçəkləşdirilmişdir.  Microchip firmasının  8 bitli PIC MK-lər ailəsinə PIC12CXXXX, PIC16C5XXX, PIC16CXXX, PIC17CXXX, PIC16X7XX, PIC16F84, PIC16F84A, PIC18Fxxx kimi  modelləri daxildir. PİCxxFxxx modellərində proqram yaddaş kimi müxtəlif həcmli FLASH sxemləri  istifadə edilmişdir. 8 bitli PİC MK-lərinin  inteqrə edilmiş periferiya bloklarına, adətən, analoq-rəqəm çeviriciləri, çoxfunksiyalı taymerlər, paralel giriş-çıxış xətləri, ardıcıl interfeys kontrollerləri daxil ola blər.

8 bitli   PİC  MK-lərinin müasir tipli yüksək modellərində FLASH   proqram yaddaşı 128KB-a, RAM və EEPROM verilənlər  yaddaşı  isə 4KB-a çatdırılmışdır. Genişləndirilmiş  periferiya blokları əlavə olaraq LCD ekranların, həssas klaviaturanın, USB2.0, CAN  dəstəkli digər periferiya qurğuların qoşulmasını  və qlobal İnternet şəbəkəsinə çıxışı təmin etmişdir.

Microchip firmasının 32 bitli  müasir PİC  MK-nin müxtəlif  modelləri MİPS32M4K   nüvəsi təməlində qurulmuşdur. Yüksək effektivliyə malik bu nüvə  daxilində hər biri 32bitli olmaqla 32 ədəd  registrlərin olması, əmrlərin öncədən seçilməsi və konveyerli icrası üçün blokların inteqrə edilməsi  onu universal MP mikroarxitekturuna yaxınlaşdırmışdır. CMOS texnologiyasının tətbiqi işçi tezliyin 72MHs-ə qədər yüksəltməyə imkan verir. Əvvəlki 8 /16 bitli modellərdən fərqli olaraq bu  MK-nin daxili strukturuna yaddaşa birbaşa müraciət və kəsilmə kontrollerləri, geniş çeşidli  periferiya interfeysi blokları daxil edilmişdir.

PİC  MK-lərdə icra edilən idarə alqoritmləri  əmrlər sistemi səviyyəsində  proqram yaddaşında saxlanılır. İstifadəçi proqramları Assembler və “C “ dilində tərtib olunmaqla xüsusi translyatorlar vasitəsilə əmrlər sistemindəki “obyekt koduna” çevrilir. PİC  MK üçün istifadəçi proqramlarının yazılması, translyasiya edilməsi və MK-nin daxili proqram yaddaşına yüklənməsi üçün MİCROCHİP firması tərəfindən xüsusi aparat-proqram kompleksindən ibarət olan MPLAB İDE (İntegrated Development Environment – İnteqrə edilmiş layihələndirmə mühiti)  sistemi yaradılmışdır. MPLAB İDE  mühitində MK-lərin proqramlanması və proqramlanmış  MK-nin  tədqiqi üçün  istifadə edilən aparat-proqram təchizatının imkanları ümumi şəkildə  aşağıda nəzərdən keçiilir.

MPLAB İDE  mühitində PIC üçün  tətbiqi proqramların FLASH  yaddaşına yüklənməsi prosesinin ardıcıllığı və   istifadə edilən vasitələr şək.4.1-4.2-də veriir.

Assembler /C dilində tətbiqi proqramlar  MPASM redaktoru mühitində yazılıb translyator/kompilyator vasitəsilə göstərilən PIC modelinin “obyekt koduna” çevrilir. Bu kodun MK-nin daxili yaddaşına yüklənməsi üçün kompüterin portuna bağlanmış xüsusi proqrammator qurğusundan istifadə edilir. MK-nin proqram yaddaşındakı koda kiçik dəyişiklik etmək üçün isə “sistem daxili proqramlanma” (İSP) texnologiyası tətbiq edilir. Bu halda MK olduğu işçi sistemdən ayırmadan və proqrammator istifadə etmədən xüsusi JTAG, SPİ portları vasitəsilə proqramın modifikasiyası üçün lazımi  siqnalları kompüterdən vermək olar.

PİC (AVR) seriyalarından olan  MK-ləri üçün  proqrammator qurğusunun ümumi  strukturu və onun kompüterə qoşulması sxemi şək.4.3-də verildiyi kimidir.

Burada proqramlanacaq PİC (AVR) MK-lərin müxtəlif konstruksiyalı mikrosxemlərinin yerləşdirilməsi üçün bir neçə ədəd xüsusi soketlər (yuvalar) vardır. Bu mikrosxemlərinin pinlərindəki siqnallar ilə qurğunun port siqnalları arasındakı  elektrik uzlaşdırılması adapter sxemi ilə yerinə yetirilir.

Proqramlanmış PİC(AVR) MK-nin tədqiq edilməsi üçün istifadə edilən test qurğusunun ümumi strukturu şək.4.4-də göstərilir. Tədqiq edilməli olan proqramlanmış PİC(AVR) mikrosxemləri xüsusi yuvada (soket) yerləşdirilir. Xarici giriş siqnalları RA1-RA3 düymələri vasitəsilə daxil edilə bilər. 1 bitli və 7 seqmentli indikatorlar MK-nin daxili registrlərinin məzmununu çıxış portlarında əks etdirmək üçündür.