8. Xüsusi məqsədli inteqral sxemlər

Əməliyyat gücləndiriciləri və gərginlik komparatorları müxtəlif sistemlərdə müxtəlif funksiyaların yerinə yetirilməsi üçün istifadə olunurlar. Onlar ilə bərabər dar tətbiq sahələrinə malik olan çoxlu miqdarda analoq inteqral sxemlər də mövcuddur. Bu sxemlər texnikanın müxtəlif sahələrində: rabitə, idarə, siqnalların işlənməsi, optoelektronika, rəqəmsal sistemlərdə və kompüter interfeyslərinin elementləri kimi istifadə olunurlar.

8.1. Gərginlik stabilizatoru.

Gərginlik stabilizatoru sxemin işi üçün zəruri olan gərginliyi və ya yükdəki cərəyanı təmin etmək üçün istifadə olunan qurğudur. Stabilizatorun daxili sxemi çıxış gərginliyini elə idarə edir ki, o yükün sərf etdiyi cərəyandan, qida gərginliyindən və şəbəkə gərginliyindən, ətraf mühitin temperaturundan nisbətən asılı olmur. Gərginlik stabilizatoru daha mürəkkəb elektron sxemin tərkib hissəsi də ola bilər, lakin əksər hallarda o ayrı konstruktiv vahid və ya modul kimi, adətən inteqral formada hazırlanır. Stabilizatorun üç tərkib hissəsini ayırmaq olar: 1. qida gərginliyindən və temperaturdan asılı olmayan dayaq gərginliyi mənbəyi; 2. Dayaq gərginliyi ilə çıxış gərginliyinin bir hissəsinin müqayisəsini təmin edən gücləndirici; 3. Çıxış cərəyanının zəruri səviyyəsini təmin edən ardıcıl qoşulmuş tranzistor və ya tranzistorlar.

8.2. İnteqral güc gücləndiriciləri.

Əksər İS-lər üçün maksimal səpələnən güc 1 Vt – dan kiçik, dəyişən cərəyan üzrə yükə verilə bilən güc 0,5 Vt – dan az olur. Lakin bəzi İS – lər yükdə dəyişən cərəyan üzrə bir-neçə Vt güc təmin edə bilir. Əlavə xarici tranzistorlardan istifadə olunduqda isə bu güc 50Vt – dan çox olur. İnteqral güc gücləndiriciləri adətən fiksə edilmiş güclənmə əmsalına və sabit qida gərginliyinə malik güc gücləndiricisidir. Belə İS – lərə misal olaraq  (“Motorola” firması),  və  (“National Semiconductor” firması) gücləndiricilərini göstərmək olar. İnteqral səs güc gücləndiricilərinin çıxışında qida gərginliyinin təqribən yarısına bərabər olan başlanğıc gərginlik səviyyəsi almaq üçün əks rabitədən istifadə olunur. Bu ikitaktlı pillədə maksimal simmetrik çıxış gərginliyi rəqsi təmin edir. Bu İS-lərdə səpələnən güc gövdə ilə ətraf mühit arasında istilik müqavimətindən güclü asılı olur. İstiliyin əlavə ayrılması hesabına istilik müqavimətini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq olar. Bu zaman uyğun olaraq dəyişən cərəyan üzrə yükə verilə biləcək gücü artırmaq olar.

Xarici güc tranzistorlarının tətbiqi yolu ilə əməliyyat gücləndiricisinin çıxış gücünü əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq mümkündür (şək. 8.2). Şək. 8.2, a – da  və  tranzistorları – cərəyan gücləndiricidir, onların idarə olunması komplementar ikitaktlı çıxış pilləsi kimi həyata keçirilir.  və  tranzistorları  rezistorları ilə birgə   və  tranzistorlarının həddən artıq səpələnən gücdən müdafiə üçün cərəyanın məhdudlanması funksiyasını yerinə yetirirlər. Darlington sxemi  (şək. 8.2,б) daha böyük çıxış cərəyanlarının alınması üçün istifadə olunmuşdur.

8.3. Videogücləndiricilər.

Əməliyyat gücləndiricilərində əsas diqqət gərginlik üzrə əks rabitəsiz güclənmə əmsalına ayrılır, hansı ki aşağı tezliklərdə adətən  həddində olur.

8.4. Rəqəm-analoq çeviriciləri (RAÇ).

RAÇ girişdəki rəqəmsal kodu çıxış analoq gərginliyinə çevirən inteqral sxemdir. Sadə  -dərəcəli RAÇ kimi şək. 8.5 – də təqdim olunan sxem göstərilə bilər.

Çıxış gərginliyi aşağıdakı ifadə ilə təyin olunur

,          (8.4)

burada - böyük əhəmiyyətli dərəcə MSB, - növbəti dərəcə, ... ,  - kiçik əhəmiyyətli dərəcə LSB.

Girişdəki  koduna uyğun gələn çıxış gərginliyi  kimi, Girişdəki  koduna uyğun gələn çıxış gərginliyi isə  kimi tapılır.

Girişdəki kod olduqda çıxışda  kimi tapılan maksimal gərginlik formalaşır. Tam dərəcə torunun nominal çıxış gərginliyi aşağıdakı ifadədən tapılır

(8.5)

və, beləliklə, maksimal çıxış gərginliyindən  qədər çoxdur.

Bir çox RAÇ üçün tam dərəcə torunun çıxış gərginliyi 10,000V seçilir. Uyğun olaraq 4 dərəcəli (N=4) RAÇ üçün . Girişdəki 1000 koduna uyğun çıxış gərginliyi  təşkil edir. 1111 giriş kodu halında isə .

4-dərəcəli RAÇ üçün ideal ötürmə xarakteristikası şək.8.6-da verilir. Belə ideal RAÇ üçün ötürmə xarakteristikasının qurşayanı koordinat başlanğıcından (yəni, 0000 giriş koduna uyğun  nöqtəsindən) və 1111 giriş koduna uyğun  nöqtəsindən keçən düz xəttdir. Giriş kodunun dərəcələri 8 – 16 və çevirmə vaxtı 5mks - 35 ns olan çoxlu miqdarda RAÇ mövcuddur.

8.5. Analoq - rəqəm çeviriciləri (ARÇ). ARÇ analoq giriş gərginliyini çıxışda alınan və kvantlanmış analoq giriş siqnalına uyğun olan ikilik rəqəm koduna çevirir.

8.5.1. Paralel çevirici.

8.5.2. Hesablayıcı ARÇ.

8.5.3. Ardıcıl yaxınlaşmalı ARÇ.

# Footnotes

Most Significant Bit

Least Significant Bit