Техническое обслуживание средств РТОПиС. Виды ТО и их проведение. Ремонт средств РТОПиС

Техническое обслуживание средств РТОПиС

- ТО средств РТОПиС, организуется и осуществляется в целях поддержания требуемой надежности, предупреждения постепенных отказов и поддержания эксплуатационных характеристик (параметров) средств РТОПиС в пределах установленных норм и осуществляется инженерно техническим персоналом службы РТОПиС.

- ТО с периодическим контролем в общем случае предусматривает оперативный контроль, работоспособности оперативное ТО (ТО-1) и следующие виды периодического ТО: недельное (ТО-1, через 170 часов наработки), месячное (ТО-3, через 750 часов наработки), квартальное (ТО-4, через 2250 часов наработки), полугодовое (ТО-5, через 4500 часов наработки), годовое (ТО-6, через 8800 часов наработки), сезонное ТО (ТО-С).

- Виды периодического ТО (ТО-2ТО-6) предусматривают углубленный контроль технического состояния отдельных узлов и функциональных элементов средства РТОПиС. Настройка, регулировка при ТО радиопередающих устройств диапазона ОВЧ проводятся с использованием эквивалента антенны или поглощающего измерителя мощности. Проверка работоспособности радиостанции аварийного радиоканала проводится на рабочих частотах каналов ПОДХОД и РЦ не реже одного раза в неделю.

- При планировании и выполнении ТО допускается отклонение времени начала технического обслуживания  от периодичности, установленного, установленного для ТО данного вида.

- В целях сокращения простоя средств РТОПиС применяется поэтапный метод ТО, при котором выполнение операций осуществляется поочередно (с разносом по времени) на основном и резервном полукомплектах (средствах) объекта РТОПиС (зонах) без отключения объекта в целом. Непрерывность работы АС УВД должна обеспечиваться за счет ее реконфигурации, при этом на РЛП допускается работа РЛС в одноканальном режиме. Для выполнения ТО поэтапным методом вес объем регламентных работ ТО данного вида разбивается примерно на равные части. Объем каждой части должен определятся с учетом безусловного его выполнения за 1 ч.  до окончания рабочего времени, установленного распорядком предприятия «Азераэронавигация».

Виды ТО и их проведение

В разделе «Виды и периодичность технического обслуживания» указывают виды, периодичность и характеристику каждого вида ТО. В общем случае регламент должен содержать:

- ТО- 2- недельное ТО (через 170 ч. наработки);

- ТО- 3- месячное ТО (через 750 ч. наработки);

- ТО- 4- квартальное ТО (через 2250 ч. наработки);

- ТО- 5- полугодовое ТО (через 4500 ч. наработки);

- ТО- 6- годовое ТО (через 8800 ч. наработки);

- ТО- С- сезонное ТО.

Виды и периодичность ТО определяются на основании статических данных о надежности средства и его отдельных элементов за один- два года эксплуатации. В зависимости от конструкционных особенностей фактической надежности, назначения и условий эксплуатации средства отдельные или все виды периодического ТО могут отсутствовать. Для каждого вида периодического ТО допускаются отклонения от установленной периодичности в переделах +15%.

а) оперативный контроль работоспособности осуществляется в процессе функционирования средства в целях определения возможности его использования по назначению. Для выполнения оперативного контроля работоспособности указываются объем и способы контроля (проверок). Объем контроля должен быть минимальным.

б) Периодическое техническое обслуживания (ТО-2- ТО- 6) выполняется в определения исправности, работоспособности отдельных функциональных элементов средства и устранения обнаруженных неисправностей. В объем ТО-2- ТО-6 должны входит работы, проводимые при выполнении ТО- 1.

в)   Сезонное техническое обслуживание (ТО-С) предусматриваются на средствах, имеющих в своем составе элементы (устройства), установленные вне помещений, и (или) требующих подготовки их к эксплуатации в ВЛП (ОЗП).

Рассмотрим проведение технического обслуживания на примере метеорологического радиолокатора МРЛ-5.

| Описание процедуры | Тип ТО | Инструменты, калибровочные приборы |
| --- | --- | --- |
| - Уборка в приемно-передающем и индикаторном отсеках - Очистка колонки привода под ветрозащитным укрытием - Очистка отсеков воздуховодов и кондиционера - Прогрев и сушка аппаратуры (по необходимости) - Замена патронов с силикагелем при обнаружение розовых зерен контрольного индикатора - Просушка патронов с силикагелем - Проверка исправности светового ограждения (производится до наступления темноты путём пробного включения) - Осмотр и проверка элементов волноводов и трактов ВЧ - Открытие крышки и включение вытяжных вентиляторов - Подготовка к включению и настройка аппаратуры | ТО1 | Сухая и мягкая салфетка, щётка-сметка, инструменты |
| - Проведение мероприятий по ТО1 - Очистка деталей плат и высоковольтных изоляторов - Осмотр, исправление и замена ножевых разъёмов плат - Осмотр и очистка поверхности зеркала и такелажа антенны - Проверка нулевого положения стрелок измерительных приборов в обесточенном состоянии - Внешний осмотр системы наддува (проверить состояние дегидратов, наличие герметизации и ритмичность работы системы наддува) и элементов трактов - Подтяжка гаек в съемных фланцевых соединениях - Проверка работоспособности радиолокатора - Проверка наличия масла в редукторах механизмов вращения и качания (доливка по необходимости) - Проверка уровня жидкости в токосъемнике (доливка по необходимости) | ТО2 | Сухая и мягкая салфетка, щётка-сметка, мягкая тряпка, спирт, инструменты, масло АУ ГОСТ 1642-75, мегомметр М1101, уровень, бензин, свинцовый сурик, шаровая краска, мыльная пена и порошок |
| - Проведение мероприятий по ТО1 - Проведение мероприятий по ТО2 - Проверка состояния крепежных деталей антенны - осмотр и очистка арматуры внутреннего и внешнего освещения - осмотр, очистка и регулировка контактов, контактных приспособлений - Осмотр и очистка коллекторов электродвигателей - Проверка состояния всех предохранителей и их соответствие номинальным величинам - Проверка сопротивления и прочность изоляции силовых цепей - Проверка горизонтирования прицепа по уровню ПАУ-1К - Проверка наличия коррозийных пятен на поверхности волноводов - Проверка прочности стыковки фланцев и прочность волноводов в установочных рамах - Прочистка отверстия в кожухах вытяжных вентиляторов - Поле указанных мероприятий система включается на часовой прогон, в ходе которого проверяется работоспособность такта -Если во время часового прогона снижается давление ниже указанной нормы, необходимо установить место течи воздуха, которые легко обнаружить по наличию пузырей при смазке подозрительных мест мыльной пеной - При обнаружении течи производится замена неисправного элемента на исправный или производится его ремонт - Проверка чувствительности приемных устройств, коррекции на расстояние, снятие амплитудной характеристики - Калибровка системы «Изо-Эхо» - Проверка измерителя коэффициента шума - Проверка расстановки запускающих импульсов - Проверка совмещения импульса маркера на дальности 00,0 км с видеоимпульсом от зондирующего импульса | ТО3 | Сухая и мягкая салфетка, щётка-сметка, мягкая тряпка, спирт, инструменты, масло АУ ГОСТ 1642-75, мегомметр М1101, уровень, бензин, свинцовый сурик, шаровая краска, мыльная пена и порошок, смазка ЦИАТИМ-203, вазелин технических, керосин технический |
| - Проведение мероприятий по ТО1 - Проведение мероприятий по ТО2 - Проведение мероприятий по ТО3 - Продувка сжатым воздухом колонны антенного устройства, шкафов, пультов индикатора метеоролога - Проверка заземления внешнего контура (летом и зимой) - Проверка идентичности показаний стрелочных контрольно-измерительных приборов - Смазка подшипников электродвигателей через 500 ч работы - Проверка сопротивления изоляции обмоток электродвигателей -Осмотр состояния электрощёток (замена по необходимости) - Осмотр и технические работы над электродвигателями, после каждых 100 часов работы - Прочистка кондиционеров КТ-4 - Поверка необходимости перезаводки торсиона механизма вращения (через 500 часов работы станции) - Поверка необходимости перезаводки торсиона механизма качания (через 500 часов работы станции) - Смена масла в механизмах вращения и качания (через 500 часов работы станции) | ТО4 | Сухая и мягкая салфетка, щётка-сметка, мягкая тряпка, спирт, инструменты, масло АУ ГОСТ 1642-75, мегомметр М1101, уровень, бензин, свинцовый сурик, шаровая краска, мыльная пена и порошок, смазка ЦИАТИМ-203, вазелин технических, керосин технический |
| - Проведение мероприятий по ТО1 - Проведение мероприятий по ТО2 - Проведение мероприятий по ТО3 - Проведение мероприятий по ТО4 - Проверка наличия хладона в системе кондиционирования (доливка по необходимости). - Проверка контрольно- измерительных и измерительных приборов по эталонам. | ТО5 | Сухая и мягкая салфетка, щётка-сметка, мягкая тряпка, спирт, инструменты, масло АУ ГОСТ 1642-75, мегомметр М1101, уровень, бензин, свинцовый сурик, шаровая краска, мыльная пена и порошок, смазка ЦИАТИМ-203, вазелин технический, керосин технический |

Ремонт средств РТОПиС

- Ремонт является составной частью технической эксплуатации средств РТОПиС. Ремонт выполняется для восстановления работоспособности и (или) исправности этих средств с частичным восстановлением ресурса.

- Цель ремонта достигается посредством замены и (или) восстановления составных частей средств РТОПиС и в зависимости от объема и сложности восстановленных работ средств подразделяется на текущий и плановый.

- Текущий ремонт РТОПиС выполняется инженерно-техническим персоналом объектов службы РТОПиС в процессе эксплуатации при возникновении отказов в соответствии с технологией, указанной в эксплуатационной документации.

- Порядок проведения текущего ремонта средства РТОПиС на месте их дислокации регламентируется эксплуатационной документацией, поставляемой вместе с оборудованием.

- Плановый ремонт средств РТОПиС организуется в соответствии с нормативными документами о плановом ремонте по техническому состоянию средств РТОПиС.