Указания по переводу обслуживающего персонала на более надежное место при стихийных бедствиях и других нестандартных условиях

- Данное указание предназначено для определения действий обслуживающего персонала при авариях, стихийных бедствиях, пожарах и аварийно спасательных работах.

- При возникновении аварийных ситуаций на объектах, технический персонал должен действовать по указаниям по резервированию объекта.

- Сменный инженер объектов АС УВД должен обеспечить работу резервного оборудования и докладывать о происшествии руководителю полетами, после чего принимают решения о метеоминимумах для  посадки ВС.

- При возникновении аварийной ситуации на объекте АС УВД (долговременное отсутствие электрической энергии и радарной информации) принимается решение о управлении воздушным движением посредством резервного оборудования в ТОРЛ и АОРЛ. В таком случае сменный инженер должен обеспечить приход диспетчерского состава на эти объекты. Обслуживающий персонал объекта должен включить радиостанции «Полет-1», «Гранит» и оборудование для отображения радарной информации. В соответствующих рабочих местах на передней панели радиостанции «Полет-1» выбирается радиочастота для связи с ВС.

- При возникновении аварийной ситуации в Передающем Радио Центре (при обрыве линии передачи) сменный инженер должен обеспечить работу посредством резервной радиостанции объекта.

- При стихийных бедствиях (землетрясение, наводнение, пожар) и выходе из строя объектов обслуживающий персонал и технические документы должны быть переведены в более надежное место.

- При возникновении пожара следует сообщить об этом Противопожарной Службе (номер телефона 26-95 и 20-01). После этого следует начать тушение пожара.

- При возникновении черезвучайного положения в связи с военными действиями весь обслуживающий персонал подчиняется Министерству Гражданской Обороны, и действуют по разработанной ею плану.

- Для черезвучайных положений в аэродроме предусмотрен Аэродромный Резервный Управляющий Пункт и оснащен радиотехническими средствами, подтвержденными директором Азэраэронавигации.